可行性研究报告

Feasibility Study Report

HQTY8-15

砌块成型机生产透水砖

可行性报告

泉州市恒兴工业机械有限公司

目 录

第一章、项目背景

一、普通透水砖的功能特点	3

二、透水砖的国家行业标准	3

第二章、市场背景状况	4

一、透水砖在国内的应用情况	4

第三章、项目概况

二、原材料供应	4

三、生产条件	4

第四章、主要产品	4

第五章、财务分析及评价	4

一、投资估算	4

二、生产能力分析	4

三、单位成本分析	4

四、效益预测及分析 	4

附      件	4

砌块成型机生产透水砖的可行性报告

# 第一章、项目背景

现代城市的地表逐步被建筑物和混凝土等阻水材料所覆盖，形成生态学上的"人造沙漠"。由于不透水的混凝土与沥青等路面材料，使得自然降水不能自然的渗入地下，缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力，产生所谓的"热岛效应"。为缓解对环境的损害，现在在国内大部分城市都已广泛的使用透水砖做为广场、人行道、停车场及城市道路改造中，甚至有些地方人大代表和政协代表将道路等地广泛使用透水砖写进议案。所以广泛使用透水砖是大势所趋。

## 一、普通透水砖的功能特点

１、其原料成本较低，主料用河沙、石粉、水泥即可生产，降低了产品成本，提高了经济效益。２、该产品的透水性、保水性非常强，透水率根据国家透水砖行业标准JCT945-2005，最少必须达到可以达到1ｍｍ／ｓ，一般要达到５ｍｍ／ｓ以上。其保水性最少必须达到60g／ｍ２以上。由于其良好的透水性、保水性，下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表，还有一部分水保留在砖里面。雨水不会象在水泥路面上一样四处横流，最后通过下水道完全流入江河。天晴时，渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中，起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。３、其优异的透水性及保水性来源于该产品２０％左右的气孔率，但能生产出来的透水砖能完全符合JCT945-2005国家透水砖行业标准中所规定的强度，抽样平均值至少达到C30以上，单块最小值不小于C25以上。这也是国家透水砖行业标准的硬性规定，铺设在停车场，可以过载重为１０ｔ以上的汽车。国外比如日本，国内比如香港等，城市人行道、步行街、公寓停车场、机场等地方基本上都是以该产品来代替水泥、石材硬化路面。该产品有如此高的强度是由于一是该产品厚度达到６０－８０ｍｍ，二是该产品在调合配料时加入了特殊结合剂，三是该产品经过了震动加液压生产工艺一次成型，不需要高温烧结，压制度比较密实。

## 二、透水砖的国家行业标准

JCT945-2005透水砖行业标准已与2005年由国家发改委发布，对透水砖的强度、保水性、透水性、耐磨性、抗冻性都做了硬性规定。

下面内容节选JCT945-2005透水砖行业标准中关于强度和物理性能的规定，JCT945-2005透水砖行业标准具体内容详见附件。

(1)抗压强度和抗折破坏荷载

产品的抗压强度应符合表4的规定。当产品的边长／厚度≥5时，其抗折破坏荷载应不小于6000N。

表1 抗压强度单位为兆帕

| 抗压强度等级 | 平均值不小于 | 单块最小值不小于 |
| --- | --- | --- |
| Cc30 | 30．0 | 25．0 |
| Cc35 | 35．0 | 30．0 |
| Cc40 | 40．0 | 35．0 |
| Cc50 | 50．0 | 42．0 |
| Cc60 | 60．0 | 50．0 |

（2）物理性能

产品的物理性能应符合表2的规定。

表2物理性能

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 耐磨性 | 磨坑长度不大于35mm |
| 保水性 | 不小于0．6g／cm2 |
| 透水系数 | 透水系数(15℃)≥1．0×10-2cm／s |
| 抗冻性 | 25次冻融循环后外观质量应符合表2的规定，且抗压强度损失率不得大于20．0％ |

# 市场背景状况

## 透水砖在国内的应用情况

早在2005年胡锦涛主席就作出关于透水砖新技术研发重要指示“要加大力度积极推广使用新型材料透水砖，对建设节约性社会，发展循环经济具有重要意义”。胡主席的指示受到中央的高度重视，随后国家发改委就发布了JCT945-2005透水砖国家行业标准。之后透水砖如雨后春笋般快速在全国推广应用。中华第一街“北京长安街”在六十年国庆大阅兵前做了修缮，全部铺装了透水砖。中华第一区“中南海”、国家科技部办公楼广场、国家奥利匹克公园景观大道、五棵松体育场馆都进行了透水砖的示范铺装。之后上海率先响应，在世博会主题馆和世博中心周围铺设了透水砖和透水混凝土地坪，并开始在上海各重要路段铺设透水砖。人大代表建议推行透水砖保住泉城水、福建省政协副主席力推“透水砖” 省长点头同意，推广透水砖是厦门“两会”提案等新闻层出不穷。厦门、深圳、广州、南京、杭州、等各大城市开始大力推广使用透水砖，并广泛应用于市政工程、住宅、大型商业区等各个领域。

第三章 项目概况

## 一、原材料供应

普通透水砖的主要配料由粒度为２～３毫米的砂石颗粒与胶凝剂组成；这里的砂石颗粒可选用河沙、石粉等，当地资源丰富，可就地取材。而胶凝剂为普通水泥。制作过程中砂石颗粒与胶凝剂加入水进行充分搅拌后加入模型中挤压成型；最后再将成型的产品进行干燥。加入不同的染料添加剂可制成不同颜色的透水路面砖。生产所需的河沙、石粉、水泥等原材料在当地即可购得，价格明细表如下：

| 原料 | 计量单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 石粉 | 吨 | 20 |
| 水泥 | 吨 | 346 |

## 二、生产条件

（一）水

本项目需要少量生产用水、并主要以原料处理为主，其余少量用于洗涤，一般工业用水即可满足。

（二）电

设备整机功率33.9KW，需要安装1台35-60KVA的变压器。

（三）设备

QTY8-15型全自动砌块成型机

HQTY8-15砖机主要技术参数：

| 成型周期 | 15-20 | S |
| --- | --- | --- |
| 激振力量 | 60 | KN |
| 主机功率 | 33.9 | kw |
| 主机重量 | 12.5t | t |
| 托板尺寸 | 940 x 860 x 25 | mm |
| 厂房面积 | 600 | ㎡ |
| 装机容量 | 50 | kw |

振动形式：台模共振

（四）设备厂家的技术支持

我单位会派技术人员免费上门指导安装调试，培训技术人员，长期提供技术服务。

（五）生产工艺

透水砖生产工艺流程：

面料    搅拌

砂、细骨料、水泥、水     搅拌    料车喂料    操作砖机

成型    搬运    平垛晾干    拆板码垛    养护    成品

（六）产品养护

为了保证透水砖后期的强度,后期的浇水养护是必不可少的;水泥在水化过程中放出的热量进行了自身养护,24小时即可达到设计标号的50%。透水砖在形成后,在常温(15℃)下24小时即可码垛,然后喷水养护,水必须渗透,每天两次,养护期为7天。

透水砖形成后,普通路面砖可垛20层高,侧石等按砖型横竖交错垛开,以便装车和晒干,然后定期浇水养护,或用塑料薄膜覆盖,保证制品中的水泥充分水化,水化过程中产生的热量可提高制品的早期强度。

# 主要产品

- 普通透水砖，尺寸为200mm*100mm*60mm,可以通过更换模具生产不同尺寸的透水砖；也可以通过调整配料中的色粉来改变透水砖的颜色，可以生产出红色、绿色、黄色、咖啡色、灰色等多种颜色的透水砖。符合国家建材行业透水砖标准JCT 945-2005。

- 西班牙砖、围树砖、植草砖等，通过更换模具可以进行多种道路铺装产品的生产，一套模具的价格依据尺寸的不同价格有所调整。

- 各种规格、不同配方的墙体材料，如多孔实心砖、多孔空心砖等，通过更换模具即可实现。

该机器设备通过更换不同的模具即可进行从道路铺砖用跨至墙体砌筑用砖等各种不同规格产品的生产，即可实现一机多用；通过应用各种原料配方，即可制作出不同材料的产品。

透水砖常用规格：

| 透水砖常用规格 | 每模成型数量 | 每小时产量 |
| --- | --- | --- |
| 400×200×50 (mm) | 8块/板 | 960-1152块/小时 |
| 400×400×50 (mm) | 4块/板 | 480-576块/小时 |
| 300×300×50 (mm) | 4块/板 | 480-576块/小时 |
| 300×150×50 (mm) | 10块/板 | 1200-1440块/小时 |
| 240×120×50 (mm) | 18块/板 | 2160-2592块/小时 |
| 230×115×60 (mm) | 18块/板 | 2160-2592块/小时 |
| 200×200×50 (mm) | 12块/板 | 140-1728块/小时 |
| 200×100×60 (mm) | 28块/板 | 3360-4032块/小时 |
| 200×100×50 (mm) | 28块/板 | 3360-4032块/小时 |
| 100×150×50 (mm) | 35块/板 | 4200-5040块/小时 |

# 财务分析及评价

## 投资估算

HQTY8-15砌块成型主机设备参数

HQTY8-15型综合多种机型的优点，引用多项最新技术，使该机型具有高品质、耐用性强、适应广、产品多样等特点。
1、 控制系统采用彩色大屏幕触摸屏，实现人机对话界面智能化控制系统，电脑储存数十种运行模式，可供选择，操作简便，控制电器采用日本富士、欧姆龙等国际品牌。
2、该机型采用液压马达传送振动，解决电机发热等问题。3、 布料采用平送装置使下料更加均匀、准确，一机多用，更换模具可生产不同规格空心砌块、多孔砖、标准砖、隔热砖、轻质陶粒砖、通体砖、各种公路铁路的水泥制品、市政工程园林景观配套制品、建筑废渣利用制品等量身定造，该机型是投资规模型水泥制品企业的主要生产设备，本机可另行配置独立式自动降板机，作全自动简易线。

砖样展示：

常用配件品牌：

PLC-日本三菱重工\西门子；触摸屏-台湾维纶；低压电器-德国施耐德\德力西；小继电器-欧姆龙；电机-伍运\德丰；减速机-伍运\德丰\泰星；

变频电机-德丰\伍运；变频器-迈凯诺。电磁阀-亚德客

## 生产能力分析

HQTY8-15机型生产线透水砖年产量为12万平方米，砖尺寸为（200mm*100mm*60mm），每平米折合该生产能力按每天一班制工时8小时，一年按300天计算（设每周休息一天，一年52个礼拜即为52天，加上11天法定节假日，共计63天休息日，一年平均365天扣除63天取整即为300天）。

1、日生产能力：30000块砖，折合600平米砖；

2、月生产能力：750000块砖，折合150000平米砖；

3、年生产能力： 900万块砖，折合18万平米砖（按一年300天计算）。

## 单位成本分析

透水砖单位成本估算表        2.5 kg  / 块     单位：元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石粉 | Kg | 2.175 | 0.02 | 0.0435 |  |
| 2 | 水泥 | Kg | 0.325 | 0.346 | 0.11245 |  |
| 3 | 面料 | Kg | / | / | 0.05 |  |
| 4 | 电费 | 度 | 0.0045 | 1 | 0.0045 |  |
| 5 | 水费 | 元/吨 | 0.000025 | 2 | 0.0005 |  |
| 6 | 工资 | 元 |  |  | 0.03 |  |
| 7 | 其他 |  |  |  | 0.01 |  |
| 8 | 合计 |  |  |  | 0.251 | 综合成本 |

## 四、效益预测及分析

| 项目 | 单位 | 方案1 | 方案2 | 方案3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产品总销量量 | 万平方米 | 18 | 18 | 18 |
| 销售价格 | 元/平方米 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| 年销售总收入 | 万元 | 450 | 540 | 630 |
| 年产品总成本 | 万元 | 225.9 | 225.9 | 225.9 |
| 年产品总毛利 | 万元 | 224.1 | 314.1 | 404.1 |
| 年缴纳所得税 | 万元 | 67.5 | 81 | 94.5 |
| 预计年税后利润 | 万元 | 156.6 | 233.1 | 309.6 |

备注：具体地砖的销售价格根据各区域不同有所浮动。

# 附      件

1  范围

本标准规定了透水砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书以及包装、运输及贮存。

本标准适用于以无机非金属材料为主要原料，经成型等工艺制成，具有较大水渗透性能的铺地砖。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 12988  无机地面材料耐磨性试验方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3．1

透水砖  water permeable brick

以无机非金属材料为主要原料，经成型等工艺处理后制成，具有较大水渗透性能的铺地砖。

3．2

烧结透水砖fired water permeable brick

原材料成型后经高温烧制而成的透水砖。

3．3

免烧透水砖unfired water permeable brick

原材料成型后不经高温烧制而成的透水砖。

3．4

透水系数  permeability coefficient

表示透水砖水渗透能力的指标。

4  分类

4．1  类别

根据透水砖生产工艺不同，分为烧结透水砖和免烧透水砖。

4．2  规格

产品的规格尺寸见表1。也可根据合同的要求确定。

表1  规格尺寸单位为毫米

| 边 长 | 100，150，200，250，300，400，500 |
| --- | --- |
| 厚 度 | 40，50，60，80，100，120 |

4．3  等级

抗压强度等级分为Cc30，Cc35，Cc40，Cc50，Cc60。

5  技术要求

5．1  外观质量

产品的外观质量应符合表2的规定。

表2  外观质量

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 正面粘皮及缺损的最大投影尺寸≤ | 10．0mm |
| 缺棱掉角的最大投影尺寸≤ | 15．0mm |
| 裂纹 | 非贯穿裂纹长度最大投影尺寸 ≤ | 10．0mm |
|  | 贯穿裂纹 | 不允许 |
| 分层 | 不允许 |
| 色差 | 不明显 |

5．2  尺寸偏差

产品的尺寸允许偏差应符合表3的规定。

表3  尺寸允许偏差                    单位为毫米

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 长度、宽度 | ±2．0 |
| 厚 度 | ±2．0 |
| 厚 度 差 | ±2．5 |
| 垂 直 度 | ≤2．0 |
| 平 整 度 | ≤2．0 |
| 直 角 度 | ≤2．0 |

5．3  抗压强度和抗折破坏荷载

产品的抗压强度应符合表4的规定。当产品的边长／厚度≥5时，其抗折破坏荷载应不小于6000N。

表4  抗压强度单位为兆帕

| 抗压强度等级 | 平均值不小于 | 单块最小值不小于 |
| --- | --- | --- |
| Cc30 | 30．0 | 25．0 |
| Cc35 | 35．0 | 30．0 |
| Cc40 | 40．0 | 35．0 |
| Cc50 | 50．0 | 42．0 |
| Cc60 | 60．0 | 50．0 |

5．4  物理性能

产品的物理性能应符合表5的规定。

表5物理性能

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 耐磨性 | 磨坑长度不大于35mm |
| 保水性 | 不小于0．6g／cm2 |
| 透水系数 | 透水系数(15℃)≥1．0×10-2cm／s |
| 抗冻性 | 25次冻融循环后外观质量应符合表2的规定，且抗压强度损失率不得大于20．0％ |